## Slide 1: CONTROLE DE UM MANIPULADOR ROBÓTICO COM SENSOR DE FORÇA
Felipe Vital Cacique
Maressa Silva Fidelis de Oliveira
Murillo de Oliveira Gonçalves Germano
Orientador: Sady Antônio dos Santos Filho

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Robótica: Tomou força no início do século XX.
Manipulador Robótico: Dispositivo mecânico programável para executar uma variedade de aplicações.
Benefícios da robótica¹ : aumento da produtividade, segurança, eficiência, qualidade, precisão, multitarefa, sem “descanso”.

## Slide 3: APLICAÇÕES
YuMi – Robô colaborador
Materiais radioativos
Aplicações espaciais
Manufatura Industrial
Robô Da Vinci – Operações cirúrgicas

## Slide 4: OBJETIVOS
Controle e automação de um manipulador robótico com sensor de força, onde usuário deverá ser capaz de sentir força atuante na garra do manipulador.

## Slide 5: RESUMO TEÓRICO Cinemática Direta
“Onde estou?”
1. Afixar eixos cartesianos
2. Obter os parâmetros de Denavit-Hatenberg
Fonte: Craig, 2005

## Slide 6: RESUMO TEÓRICO Cinemática Direta
3. Matriz de transformação (i em relação a i-1)
4. Multiplicação concatenada das transformações:
5. Encontra-se , e do plano {N} em relação a {0}.

## Slide 7: RESUMO TEÓRICO Cinemática Inversa
“Como chegar lá?”
Múltiplas soluções
Métodos de solução
Manipulador de três links
  Analítico
    Geométrico
    Matricial
  Outros
    Screw method³
    Algorítimos genéticos, colônia de formigas⁴
  Numérico
B

## Slide 8: RESUMO TEÓRICO Cinemática Inversa – Solução Matricial
Solução matricial
Encontra-se a matriz de transformação pela cinemática direta
Resolver equações para , e em função dos ângulos

## Slide 9: RESUMO TEÓRICO Controle de força
Master x Slave
Método: Reflexão Direta da Força (Direct Force Reflection ou DFR)
  O Slave segue a posição do Master
  Um sensor de força fornece o feedback
  Um método mais caro e mais frágil devido ao sensor de força
  Possui boa eficiência

## Slide 10: RESUMO TEÓRICO Sensor de força
Sensor de força
  Extensômeros (Strain-Gages)
  Sensor de Efeito-Hall
Sensor de flexão desenvolvido no TCC I
  Tubo de silicone
  Led Emissor IR e Fototransistor
  Funcionamento: “Corte” de luz
  Utilizado no projeto

## Slide 11: METODOLOGIA Funcionamento do Sistema
Diagrama do funcionamento do sistema

## Slide 12: METODOLOGIA Diagrama de blocos

## Slide 13: METODOLOGIA Controle de posição - Master
Dispositivo PIG
  Possui hastes + potenciômetros
  PIG gera
   Cinemática direta  , e
Acelerômetro
  Gera e (“Pitch” e “Roll”)
  Controlam diretamente os dois últimos motores do robô
Dispositivo PIG

## Slide 14: METODOLOGIA Controle de posição - Slave
Braço Robótico
5 graus de liberdade
7 servomotores Tower Pro MG945
Fonte 5V – 21A
Braço Robótico

## Slide 15: METODOLOGIA Controle de posição – Cinemática Inversa
Controle de posição
Cinemática Direta e Inversa
Eixos cartesianos {0}, {1}, {2}, {3}, {4} e {5}
i |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
i |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
Parâmetros de Denavit-Hatenberg
Sendo e .
S

## Slide 16: METODOLOGIA Controle de posição – Cinemática Inversa
Transformada de {4} em {0} ao invés de {5} em {0}, mas levando em consideração a rotação do eixo {5} (L3=0) Solução:
Onde

## Slide 17: METODOLOGIA Controle de posição
Workspace do Robô :
Workspace do PIG contido no workspace do Robô
8 conjuntos de ângulos obtidos
Escolha do ângulo:
  Erro com diferentes pesos para cada articulação
  Escolha do ângulo com menor erro, calculado por:

## Slide 18: METODOLOGIA Sensação de Força - Master
Dispositivo de Feedback de força
Tesoura + potenciômetro + servomotor
  Ângulo da tesoura controla a abertura da garra robótica
  Servomotor: gera feedback de força sobre as mãos do usuário
Acoplado ao PIG
Mecanismo de controle de força

## Slide 19: METODOLOGIA Sensação de força– Slave
Sensor de força
25mm de comprimento
Tubo de silicone + Led IR+ Fototransistor (TCRT5000)
Acoplado na garra do manipulador

## Slide 20: METODOLOGIA Sensação de Força - Slave
Calibração do sensor de força
Chart: Calibração do sensor de força
| 93 | 160 | 240 | 250 | 332 | 390 | 480 | 534 | 576 | 615 | 655 | 681 | 713 | 740 | 770 | 822 | 844 | 866 | 895
Força | 1200 | 950 | 700 | 650 | 600 | 520 | 450 | 400 | 350 | 325 | 300 | 290 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 0
Equação de Calibração do sensor de força

## Slide 21: METODOLOGIA Reflexão Direta da Força (DFR)
Equações:
Onde:
Sendo: : sinal do sensor de força do transformado em kgf
: ângulo de abertura da tesoura.
: ângulo a ser enviado ao servomotor do dispositivo de força

## Slide 22: METODOLOGIA Comunicação Serial
Arduinos – Python
  Protocolo RS-232
  Sequência de caracteres: #m190.01f (e.g.)

## Slide 23: TESTES E RESULTADOS Posição
Validação da cinemática inversa
Comparando posição {4} do robô com a posição desejada
Validação da Cinemática Inversa

## Slide 24: TESTES E RESULTADOS Posição
Posição desejada:
Ângulos obtidos:
Posição calculada:
(156, 0, 52) [mm]
[=0.00, =56.19, =75.52]
(156, 0, 52) [mm]
(104,0,104) [mm]
[=0.00, =90.00, =90.00]
(104,0,104) [mm]
(52, 0, 156) [mm]
[=0.00, =109.33, =75.52]
(52, 0, 156) [mm]

## Slide 25: TESTES E RESULTADOS Força
Dois materiais com diferente rigidêz
Material Macio
Material Rígido

## Slide 26: TESTES E RESULTADOS Força
Experimento de sensibilidade de força
Teste “cego” - Palpando diferentes objetos
  M=macio
  D=duro
  N=nada
Para Ganho=0.5 Acerto%>70%
Para Ganho=1 60%<Acerto%<70%
Ganho=0.5 |  |  |  | Ganho=1 |  |  | 
Pessoa 1 |  | Pessoa 2 |  | Pessoa 1 |  | Pessoa 2 | 
Objeto | Palpite | Objeto | Palpite | Objeto | Palpite | Objeto | Palpite
M | M | D | D | D | D | D | D
M | M | D | M | M | M | N | M
D | M | M | M | M | M | M | M
M | M | D | D | D | D | M | D
D | M | D | M | D | D | D | D
D | M | M | M | D | D | N | N
M | M | D | D | N | D | D | M
D | D | D | D | M | M | M | M
D | D | M | M | M | M | D | D
M | M | D | D | D | D | N | N
D | D | M | M | D | M | D | M
D | D | D | D | D | M | M | M
M | M | M | D | N | N | M | M
M | D | M | D | M | M | D | N
D | D | D | M | M | M | M | D
M | M | M | M | D | M | N | N
D | D | D | D | N | N | M | D
M | M | D | D | D | D | D | D
Acerto | 14 | Acerto | 13 | Acerto | 12 | Acerto | 11
Errado | 4 | Errado | 5 | Errado | 6 | Errado | 7
Acerto % | 77.8 | Acerto % | 72.2 | Acerto % | 66.6 | Acerto % | 61.1

## Slide 27: TESTES E RESULTADOS Automação

## Slide 28: CONCLUSÃO
Foi possível realizar satisfatoriamente o controle e a automação de um manipulador robótico com sensor de força.
O usuário foi capaz de sentir e controlar a força atuante na garra do manipulador por meio da Reflexão Direta de Força (DFR).
A taxa de acerto foi superior a 70% para um ganho de 0.5.
Sensor de força construído funcionou satisfatoriamente.

## Slide 29: CONCLUSÃO Continuidade
Controle de posição do plano cartesiano {5} ao invés de {4}, levando em consideração o comprimento do terceiro link.
Alcançar maior precisão de posicionamento.
Aplicar outras técnicas de controle de posição, como o método Screw e algoritmos de Inteligência computacional - estudo comparativo
Outras técnicas de controle de força poderão ser implementadas.
Utilização em processos “industriais” de pequena escala.